嘉兴市饮用水源地水质自动监测月均值2020年10月

| 水源地名称 | 时间 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(us/cm) | CODMn (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | TOC (mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石臼漾饮用水源地 | 10月 | 7.38 | 5.80 | 17.4 | 331 | 3.4 | 0.34 | 0.091 | 2.50 | / |  |
| 贯泾港饮用水源地 | 10月 | 7.62 | 7.85 | 31.7 | 485 | 3.7 | 0.04 | 0.084 | 3.68 | / |  |
| 太浦河 | 10月 | 7.65 | 7.31 | 60.6 | 362 | 3.4 | 0.13 | 0.093 | 1.25 | / |  |
| 广陈水厂 | 10月 | 7.31 | 5.56 | 90.6 | 401 | 3.5 | 0.06 | 0.131 | 2.71 | / | 备用 |
| 双喜桥 | 10月 | 7.48 | 7.62 | 84.2 | 456 | 4.4 | 0.09 | 0.139 | 4.31 | / |  |
| 泰山港 | 10月 | 7.16 | 6.02 | 47.4 | 437 | 4.2 | 0.09 | 0.160 | 4.03 | / |  |
| 千亩荡 | 10月 | 7.37 | 6.40 | 41.7 | 260 | 3.3 | 0.24 | 0.117 | 2.67 | / |  |
| 果园桥水厂 | 10月 | 7.47 | 5.55 | 343.7 | 404 | 4.5 | 0.60 | 0.171 | 2.95 | / |  |

注：果园桥水厂总磷指标测试结果受浊度影响，不能客观反映水质现状。

制表人：                               审核人：