### 嘉兴市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第十批，2021年9月14日）

| 序号 | 举报地市 | 举报县（市、区） | 受理 编号 | 举报内容 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和 整改情况 | 问责情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市 | 海宁市 | D202109140016 | 海昌街道双山村殳山路22号安平羊皮厂污水直排，有废气。 | 水、大气 | 经现场核查，该厂为并非羊皮厂，而是粉皮加工坊，该工坊废水经三格式沉淀池处理后接入污水管网，未发现有直排环境的情况。生产时使用生物质蒸汽发生器供热，配套水膜除尘，烟气经处理后高空排放。 | 部分属实 | （一）嘉兴市生态环境局海宁分局已责令该加工坊立即停产，并对其生产车间和蒸汽发生器房进行查封。 （二）工坊已落实停产要求，并出具整改方案，承诺拆除并清空生产设备。 | 无 |
| 2 | 嘉兴市 | 海盐县 | X202109140039 | 通远镇01省道北侧嘉兴新月照明有限公司未取得相关资质和环评审批，擅自从事照明器具的喷金、喷漆加工，过程使用大量工业酒精、三氯化铁、四氯化铁等化学物质，企业周围空气中气味明显，经常偷用油性喷漆，且该油漆系企业自制，其设备和油漆储存在其它地方。 | 大气 | 经查，嘉兴新月照明有限公司该企业现有实施项目为年产 500万只LED、浴霸灯泡建设项目，于 2020 年12月通过环评审批（嘉环盐建〔2020〕261 号），2021年1月建成并投入生产，目前正在开展环保自主验收，已完成验收检测，正在编制验收报告准备公示。该企业生产使用的主要原料为水性漆、金茶水，水性漆主要成分为水性丙烯酸树脂、水和工业酒精；金茶水主要成分为氧化铁颜料、甲醇和蒸馏水。企业生产中未使用三氯化铁和四氯化铁等化学物质。对企业废气设施排放口及厂界开展采样检测，废气排放口颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度和厂界无组织臭气浓度均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）的要求。现场检查时，企业内未发现使用油性漆的迹象，厂区其它地方也未发现油性漆生产设备和油性漆储存。企业生产过程中使用水性漆，是其从供应商处购买，可以满足生产工艺需求。 | 不属实 | 无 | 无 |
| 3 | 嘉兴市 | 秀洲区 | D202109140056 | 油车港镇苇航食品厂有污水直排。 | 污水 | 经查，该件举报内容不属实。 经查，该企业生产废水主要来源于洗米、和面、蒸煮等工序和设备清洗、地面冲洗等过程。废水经企业废水处理设施预处理后排入污水管网，废水处理工艺：生产废水→调节池→沉淀池→气浮池→生化池→二沉池→入网排放。现场检查时，该企业正在生产，废水处理设施正在运转。9月15日，秀洲区生态环境监测站在该企业废水处理设施出口对正在排放的废水进行采样监测，检测结果显示：pH值、化学需氧量、氨氮、总磷均达到废水入网标准限值要求。 现场检查企业周边未发现废水直排情况。 | 不属实 | 1．督促企业加强废水处理设施的保养与维护，加强对废水处理设施的运行检查，定期开展污染物的自行监测工作，确保废水达标排放。 2.区、镇两级生态环境部门对该企业加强日常监督检查，落实长效监管，将该企业纳入“双随机”监管库，督促企业切实履行环境保护主体责任。 | 无 |

污染类型：水、大气、土壤、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其它。