嘉兴市饮用水源地水质自动监测月均值2020年9月

| 水源地名称 | 时间 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(us/cm) | CODMn (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | TOC (mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石臼漾饮用水源地 | 9月 | 7.28 | 4.56 | 11.5 | 323 | 3.3 | 0.47 | 0.119 | 2.05 | / |  |
| 贯泾港饮用水源地 | 9月 | 7.55 | 6.84 | 28.1 | 359 | 3.8 | 0.04 | 0.088 | 1.87 | / |  |
| 太浦河 | 9月 | 7.65 | 5.95 | 59.9 | 336 | 4.1 | 0.10 | 0.115 | 1.38 | / |  |
| 广陈水厂 | 9月 | 7.25 | 4.30 | 82.3 | 325 | 4.1 | 0.06 | 0.185 | 2.77 | / | 备用 |
| 双喜桥 | 9月 | 7.05 | 6.29 | 74.9 | 383 | 4.5 | 0.14 | 0.169 | 4.09 | / |  |
| 泰山港 | 9月 | 6.94 | 4.58 | 45.9 | 400 | 4.3 | 0.17 | 0.154 | 3.56 | / |  |
| 千亩荡 | 9月 | 7.23 | 5.61 | 38.3 | 235 | 3.5 | 0.14 | 0.129 | 2.62 | / |  |
| 果园桥水厂 | 9月 | 7.28 | 4.03 | 293.6 | 359 | 4.5 | 0.35 | 0.208 | 2.48 | / |  |

注：果园桥水厂总磷指标测试结果受浊度影响，不能客观反映水质现状。

制表人：                               审核人：