目     录

前  附  表	2

第一章 投标须知	3

一、总    则	3

二、招标文件	3

三、投标文件的编制	4

四、投标文件的递交	6

五、开标	6

六、评标	7

七、授予合同	8

第二章  招标项目要求	9

第三章  合同主要协议条款	9

第四章  技术规范及图纸	19

第五章  评标办法及评分标准	20

第六章　投标相关文件格式	24

# 前  附  表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：嘉兴市中瑞商厦（电子市场）智慧用电改造工程 建设地点：中瑞商厦（电子市场） 承包方式：交钥匙工程 要求质量标准：合格 要求工期：合同签订后45日历天安装调试完毕 取费类别：自行判定 招标范围：嘉兴市中瑞商厦（电子市场）智慧用电改造工程所包含的工作内容。（即负责组装、安装、调试、检测、集成等，直至验收合格交付采购人使用，包括相关技术服务、质保期服务、以及其他售后服务等）。 |
| 2 | 建设资金来源：自筹 |
| 3 | 投标单位资质要求：营业执照范围内具有智能设备或类似产品的相应安装及销售经营范围，并经过区安监局备案。 |
| 4 | 投标保证金：本工程无需缴纳投标保证金 招标文件工本费：人民币伍佰元整 |
| 5 | 投标有效期：60日历天 |
| 6 | 本次招标不组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。各投标单位若对招标文件、工程量、施工图纸等有疑义，请在投标截止时间5日前以纸质形式提交给招标代理单位，招标代理单位将统一予以答复。 |
| 7 | 投标文件递交：投标文件采取邮寄或直接送达。邮寄或直接送达地址：嘉兴市长水街道新气象路1381号，联系人：项莹颖，联系电话：15268344738，0573-83721920；招标代理机构做好投标文件交接签收记录、并及时告知投标人，邮寄或直接送达前务必提前联系，以便妥善办好交接签收手续；采取邮寄或直接送达，投标单位必须确保在2020年 月 日 时 分前送达指定地址。 投标文件份数：正本1份、副本3份。 |
| 8 | 投标截止日期和时间：2020年8月14日14时30分整（北京时间） |
| 9 | 开标时间：2020年 月 日14时30分整（北京时间） 地 点：中瑞商厦14楼会议室 |
| 10 | 履约保证金：中标价的2% |
| 11 | 招标文件第二章合同主要协议条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。 |

# 第一章 投标须知

## 一、总    则

  - 工程说明

本工程说明见前附表

  - 招标范围

嘉兴市中瑞商厦（电子市场）智慧用电改造工程所包含的全部工作内容。

  - 招标方式

本工程按照嘉兴市招标投标的有关规定，己办理招标申请，采用公开招标的方式。

  - 资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

  - 投标资格

参加投标单位应向招标单位提交法人营业执照，以及履行合同能力的有关证明文件，经审查符合本工程要求的投标条件的单位。

  - 投标费用

投标单位应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

  - 履约保证金

中标人在收到中标通知书后7日内，向招标方交纳中标价的2%作为履约保证金，履约保证金可以采用汇票或转帐支票形式汇到业主帐户中。中标人在接到中标通知书后，末按招标文件规定时间提交履约保证金或拒签合同的，招标方有权罚没其投标保证金并取消其中标资格。

## 二、招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范及要求、评标办法及标准、投标文件相关文件格式等组成。

  - 投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

- 招标文件的解释

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在投标截止日期 3 日前，以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式或答疑会书面纪要送给所有获得招标文件的投标单位。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止日期 3 日前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件。

  - 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

  - 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由技术标和商务标二部份组成，各一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并要求装订成册。商务标和技术标分别单独装袋密封，袋上标明商务标和技术标。

技术标：

（1）营业执照(复印件)；

（2）各类资质证书(复印件)；

（3）投标人情况介绍；

（4）质量管理和质量保证体系认证证书(复印件)；

（5）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：用户需求、设计思路、功能说明、性能指标及软硬件设备选型配置清单等；

（7）技术方案及技术措施；

（8）技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训；

（9）投标项目实施人员一览表；

（10）投标人对本工程的合理化建议和改进措施；

（11）提供近三年同类项目实施成功案例；

（12）未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部份；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（注：复印件应加盖投标人公章）

商务标：

（1）法定代表人授权书(格式见附件)；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）投标报价汇总表（格式见附件）；

（4）报价分析明细表（格式见附件）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

# （二）投标文件的语言及计量

投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

# （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、质检、培训、保修等一切税金和费用。

3、投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、承包人在施工过程中及施工结束后均应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、废弃物等应及时清运，所需费用由投标单位自行考虑在报价内。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起60天投标书应保持有效。如投标人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

# （五）投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

# （六）投标文件的签署和份数

# 1、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

# 2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，并由投标单位法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印章。

# 3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖其印章。

（七）答疑会及现场勘察

1、招标单位不集中召开答疑会，投标单位可根据前附表的要求提交质疑。

2、投标单位自行安排对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由投标单位自行承担。

3、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料，招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

## 四、投标文件的递交

- 投标文件的密封与标志

包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖法人公章、法定代表人印章。

- 投标截止期

1、投标单位按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件，逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标单位可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

  - 投标单位的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

## 五、开标

- 开标

1、招标人将按前附表规定的时间和地点举行开标会议。

2、开标会议在招标监督管理领导小组成员的监督下，由招标单位（招标代理机构）组织开标、评标工作。

- 投标文件有下列情况之一视为无效

1、标书制作不规范的：凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖法人公章和法定代表人印章；

2、未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊、辩认不清的；

3、投标标书逾期送达的；

4、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

5、投标报价应以大写为准，投标函中出现投标报价合计大写不写或大写不规范的；

6、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标书，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个投标报价时，且未声明哪一部分有效的；

- 投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。

- 唱标和记录

代理机构做开标记录, 并由各投标单位法定代表人或受托人签字确认。

## 六、评标

- 评标小组

招标人依据相关法规政策规定组成评标委员会。评标委员会由3名专家组成。

- 评标原则

应遵循公正、合理、科学的原则。

- 评标办法

本项目的具体评标办法详见第四章的《评标办法》。

- 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，在主管部门的监督下，评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面承诺书形式进行。

- 投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

- 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标时，投标文件中开标报价一览表内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以开标报价一览表为准。

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

## 七、授予合同

（一）中标通知书

1、中标单位应在接到中标通知后7日内按招标文件要求递交履约保证金并与招标单位按有关法律法规和招标文件签订施工合同。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

（二）合同签订

招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订施工合同。

本工程的招标文件、招标补充文件、投标书、询标记录等均作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

第二章采购需求

本项目为“交钥匙”项目，报价为全部采购需求的价格体现，即供货至采购人指定的地点，负责组装、安装、调试、检测、集成等，直至验收合格交付采购人使用，包括相关技术服务、质保期服务、以及其他售后服务等；

投标报价包括以下内容：监控平台建设、3年运营维护、监控设备投入（含税、运保、随机工具、随机附件、设备维护等费用）、设备技术服务费（含设备安装调试直至能够正常使用的费用）、线下服务费、材料费、税金、系统调试费、人工费、保险费、技术培训费、验收费等所有服务总价的全部补贴费用总和。

注：供应商应在投标文件中列出各种采购内容的分项、易损件与消耗品、服务内容、软件升级的清单、单价和合同、品牌及产地等。在安装、验收过程中，如发现有漏件、缺件，成交人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在报价之中，且并不因此影响交付招标人使用的时间。

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

每项服务或设备只允许有一个报价（此报价以三相四线线路安装1路三相剩余电流、3路三相电流、4路温度的报价，没有特别注明的均以此理解，投标人需要另外注明以单相两线线路安装1路单相剩余电流、1路单相电流、2路温度为一套的报价），有选择的报价将不予接受。不得用以单相两线线路安装1路单相剩余电流、1路单相电流、2路温度为一套的报价替代三相四线线路安装1路三相剩余电流、3路三相电流、4路温度为一套的报价。本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本招标文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

供应商自行前往现场勘察，业主不组织现场勘察。

二、采购清单：

（一）采购概括

| 序号 | 项目内容 | 服务期 | 最高限价（综合单价） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧用电项目 | 3年 | 数据采集终端暂按38套计，中标后按中标价和实际安装的数据采集终端数量进行结算，累计结算金额不超过项目上限金额。 | 包括智慧式用电安全隐患监管系统设备、系统平台集成和运维等相关服务。 |

（二）采购内容

| 序号 | 采购清单 |
| --- | --- |
| 1 | 数据采集终端 | 设备质保三年，系统免费升级； 包括剩余电流互感器、电流互感器、四路温度、三相电流等参数值。 | 一体化设计， 暂定38套。(当采购数量与实际不一致时，最终结算金额应根据实际使用量乘以中标单价进行计算。) |
| 2 | 线下服务 | 隐患排查治理 | 专业人员对隐患进行分析定位，并提供整改排查方案。 |
|  |  | 应急处置 | 对可能引发火灾、触电等上限峰值，赶赴现场处置。 |
| 3 | 平台服务 | 数据中心 | 提供数据传递、存储、分析等数据信息。 |
|  |  | 提供电气火灾隐患管理平台, 电气火灾隐患预警平台等软件服务 | 电气火灾隐患管理平台提供监管部门使用； 电气火灾隐患预警平台提供 使用。 |
|  |  | 用户隐患预警服务 | 采用“一对一”现场培训与集中培训相结合的方式； 短信提醒服务-账户开通； 短信提醒服务-温度超阈值短信提醒； 实时提醒服务-温度告警（手机端/PC/电话)； 实时提醒服务-电流告警（手机端/PC/电话)； 实时提醒服务-漏电电流告警（手机端/PC/电话)； |
| 4 | 对隐患电器路线提出合理化整改建议。 |

（三）设备基本技术指标和要求

| 名称 | 基本技术指标和要求 |
| --- | --- |
| 智慧用电电气火灾监控探测器 | 1、适用对象要求： 220V-400V低压三相或单相线路用电情况监测。 2、监测对象要求：1路三相剩余电流、3路三相电流、4路温度。或单相1路剩余电流、1路单相电流、4路温度。 3、工作环境要求 工作电压（AC）220V50Hz，±10%，功耗<3W； 工作温度：-20℃~60℃。 4、外形要求：一体化设计，通信模块、电源模块、信号处理模块等内置，单壳体封装。 5、监测数据有变频上传功能（当剩余电流、电流、温度等关键指标变化幅度超过10%，监测数据要求由待机频率变为实时上传）。实时监测低压配电系统中带电导线对故障产生的剩余电流和电缆温度进行判断。当配电回路正常运行时，回路通过剩余电流互感器电流的矢量和为零（不考虑回路固有泄露电流），剩余电流值为零，并且温度在正常工作范围内，运行应处于检测状态。当回路中发生漏电、通过剩余电流互感器电流矢量和不为零，检测到实时剩余电流值，且剩余电流值大于设定的保护值时，应能及时发出报警信号。 所投产品应能同时探测剩余电流、四路温度、三相电流、三相电压参数值功能，且产品可靠性高，抗干扰好。须可监控配电回路的四路温度信号，分别为A相、B相、C相的断路器下方线缆（铜排）温度及零线线缆温度。 所投产品应能显示出剩余电流值、4相线缆温度值、3相线缆的电流值、3相线缆的电压值。 监控探测器监控的所有参数的报警值皆应可以通过手机端，Web终端、设备终端在报警设定值区间内自由设定，且报警响应时间≤0.1秒。 6、通信要求：需要通过无线方式将采集的数据实时传输到远程服务机房。 7、通信状态管理要求：需要中文方式显示通信故障内容及与平台联接状态。 8、线路报警状态管理要求：实行24小时监控，需要以中文方式显示报警内容（剩余电流、电流、温度），显示当前报警发生的部位与时间。 9、线路隐患状态管理要求：需要以中文方式显示当前线路的隐患类型，如：三相不平衡、过载、接触不良等。 10、报警范围 剩余电流报警范围要求：20mA～2000mA连续可调。 电流报警范围要求：0A～600A 连续可调。 温度范围要求：45℃～140℃ 连续可调。 11、采集范围与精度要求： 剩余电流：0~2000mA 误差<±0.5% 电 流：0~600A 误差<±0.5% 温 度：0~140℃ 误差<±0.5% 信号灯指示要求： 电源/工作指示灯 具备 无线通信信号灯 具备 报警提示灯 具备 联网成功提示 具备 要求支持本地声光报警。 终端设备（产品）必须满足法律法规和有关技术标准的要求。 |
| 剩余电流互感器 | 响应时间：≤0.1秒 剩余电流报警值应可通过智慧用电电气火灾监控探测器进行设置 工作频率：50-400Hz 额定输出：10mA-5A 测量范围：10%In~130%In 比值差：±1.0% 相位差：±10分 绝缘电阻：DC500V/1000MΩmin 过线电流：≤2000A 过线电压：＜600VAC 额定点相位差：5-15 测量范围：20mA-2000mA连续可调 所投产品须满足GB14287.2 《剩余电流式电气火灾监控探测器》要求 |
| 电流互感器 | 工作频率：50-2KHz 额定输入：5A-630A 额定输出：0-500mA 比值差：±1.0% 相位差：±60分 测量范围：10%In~130%In 绝缘电阻：DC500V/1000MΩmin 报警参数：欠压：额定电压220V的85% 过压：＞额定电压的110% 缺相供电中断（三相全部缺相） 过流：＞设定值的25% |
| 温度传感器 | 所投产品须满足GB14287.3 《测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。 所投产品应主要用用于低压配电柜，配电箱内，控制电器壳体等温度的监测，同时还可以对母线母线槽进行监测，接入系统总线。 测温范围：-10℃~150℃ 温度报警设定值区间为45℃~140℃。 信号传输距离：≤10m 标准线长：1m（特殊尺寸可预定，最长10米）。 |
| 智慧用电安全隐患预警监控平台 | 1、智慧用电安全隐患预警监控平台应具备独立账号，且可以分县（市、区）设置不同的监管服务管理权限，便于分县（市、区）监控管理。 2、应能对所采集的数据进行实时分析，数据应能保存一年以上，定期向用电单位联系人推送分析结果数据。能对每条报警记录，直接调取设备所属用电单位联系人的电话，并进行呼叫，便于紧急情况下能尽快通知用电单位。对报警设备的地址及地图位置信息，以地图的形式展示所有安装单位和设备的分布情况，便于快速掌握设备的基础信息，所在地址应精确到米。 3、在短路时，应能通过短信、手机端，语音电话通知制定联系人。联系人应能通过手机控制远程断电或定时断电。 4、智慧用电建设平台能将电气安全隐患的报警处理、隐患排查、日常巡检服务过程录入云平台管理，记录内容包括：处理时间、现场图片、处理内容、处理结果，所有服务记录实现云端存档，便于对系统现场服务质量进行有效监督和统计分析。 5、智慧用电建设平台及手机端上均可以对所有用户单位的电气安全隐患指数评分及综合排名，并可以根据不同月份和不同区域进行分别统计。 6、能对各个单位及设备的电气安全运行情况进行评分，并展示电气安全运行分析报告。 6、有自主研发的智慧用电安全隐患预警监控平台，能接纳市场上其他同类型产品进入安全隐患预警监控平台。 |

备注：本技术要求及招标文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是招标人从项目的建设和使用需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低需求，投标人可以提供技术相当的或更优的产品，并在投标文件中详细说明。

- 工期要求：合同签订后45日历天安装调试完毕。

- ▲售后要求：三年运营维护费用包含在总报价中并在报价分析明细表中列项。

- 安装位置：根据业主指定位置安装。

# 第三章  合同主要协议条款

第一节	定义

1.1 “合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由         （以下简称甲方）与         （以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给乙方的款项。

1.3  “甲方”系指嘉兴嘉实置业有限公司。

1.4 “乙方”系指项目建设和实施的中标单位。

第二节	一般条款

1、本合同适用范围

本合同条款适用于本次项目。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

2、项目建设与要求

2.1 本项目的最终用户为甲方，项目的知识产权归甲方所有。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

2.2 乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

2.3 乙方必须按照本项目进度开发和进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目开发和项目建设。

2.4 乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

3、项目实施

3.1 甲方提供项目所需的设备资源和必要场地。

3.2 乙方项目实施人员须服从甲方管理人员管理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

3.3 乙方应根据项目情况提供软件开发、安装调试计划，项目实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚，处罚按照特殊条款中的6.1条办法。

4、验收

4.1 完成全部建设任务，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。投入试运行后正常运行1个月，由甲方会同有关部门对项目进行最终验收。

4.2 验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

4.3 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

4.4 验收时必须提供完整的竣工验收资料。

5、支付

本次项目合同总价为人民币                （￥         元），采用分期付款方式：

1、安装全部完成并经验收合格后支付除运营维护费外的全额费用；

2、运营维护费分三年支付，在每年的第一个月支付。

第三节	特殊条款

1、延期支付与核定损失

如果乙方在正常情况下未能按合同规定的时间按期交付使用，乙方应承担相应后果。如果乙方未能按合同规定履行其义务，超过60天内，甲方每天扣除合同金额的0.3‰，累计超过60天，甲方有权终止执行合同。

2、不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

3、乙方的责任与义务

3.1 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

3.2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

3.3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

3.4 负责本系统项目建设及整体联动。

3.5 项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权；

3.6 项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；

3.7 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

4、甲方的责任与义务

4.1 甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

4.2 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

4.3 甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

4.4 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

4.5 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

4.6 甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

5、合同生效、变更和终止

5.1 本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效，至合同期止。

5.2 在甲乙双方的责任期即合同的有效期，经双方协商，如因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应重新约定相应延长的合同期。

5.3 在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间应延长。当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

5.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

6、违约责任

乙方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任：

6.1 乙方必须在整个项目安装调试全部完成后半个月内，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的0.3‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

6.2 如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期60天内，每天扣合同金额的0.3‰；累计超期60天，甲方有权终止执行合同。

6.3 如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格。

6.4未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。

6.5 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

甲方同时也需履行合同约定，如有违约，也需向乙方按照实际的损失支付赔偿。

7、项目质量

7.1 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

7.2 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

7.3 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

7.4 项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，乙方须向甲方提供相应的测验结论报告。

7.5 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

8、争议处理

8.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请当地仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

8.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交当地仲裁委员会仲裁。

9、其它

9.1 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

9.2 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

9.3 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

9.4 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

9.5 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

9.6 本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

9.7 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：                法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                     	联系人：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

传真：	                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账户名称：                                   账户名称

帐号：                                       帐号：

签 约 地：

签约日期：    年   月   日

# 技术规范及图纸

一、现场自然条件

(包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等)    /  。

二、现场施工条件

(包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)       /    。

# 第五章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本工程投标上限价为人民币8.20万元整，上限价根据市场价编制。投标人的报价高于或等于上限价的，其投标文件按废标处理。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务标80分、技术标20分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；当前者均相同时则通过抽签方式决定排名的次序。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务报价分（满分80）+技术分（满分20）

- 评标内容及标准

（一）资格后审

1、评标委员会应当对投标人进行资格审查，投标人通过资格审查必须符合下列条件：

（1）企业资质要求：

1）具有独立法人资格（开标时提供有效营业执照副本复印件）；

2）投标人需具备以下资格：

营业执照范围内具有智能设备或类似产品的相应安装及销售经营范围，并经过区安监局备案。

（2）本项目不接受联合体投标。

资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2、技术标、商务标符合性评审

⑴未提供授权委托书的；

⑵投标文件上未按招标文件规定加盖法人公章、法定代表人或法定代表人授权的代理人的印章或签字的；

⑶未按招标文件要求编制或字迹模糊、辩认不清的；

⑷同一份投标文件中如有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

⑸投标函中投标报价合计大写不写的；

⑹不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

投标文件符合性评审没有通过的投标人，其投标文件不再继续进行评审。

资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

3、评标专家组以审标、询标为基础依据，对投标书及投标单位分别进行分析、评议，采用百分制计分法，分别对以下二个部分进行评分：

（1）商务标，报价应在报价范围口径一致的基础上进行，属招标文件和设计交底不清楚引起的报价内容不一致，则扣除多余的报价调整评标价。

(2)技术标，主要对以下几个方面进行评审：

①投标人的实力，对本工程的理解，施工经验，承诺投入本工程施工队伍的技术及管理水平，劳动力保证程度，机械、检测仪器装备水平及施工方案、文明施工的技术、安全措施，与其他专业配合协调能力，保修期内进行保修的承诺等。

②工程质量。确保工程质量目标的相应施工保证措施完善程度。

③工期。是否满足招标文件的要求，施工组织措施，进度计划的合理性，各种资源投入的保证措施可靠性、合理性。

评标委员会应依照招标文件的要求和规定进行评审，符合性审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

（二）商务报价分（满分80）

商务标满分为80分，商务标得分为总投标报价得分。投标价与评标基准价一致的，得80分，每高于评标基准价1 个百分点的，扣1分；每低于评标基准价1 个百分点的，扣0.5分。

凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。评审分值如下：

评标基准价 = 通过详细评审后各投标价格的算术平均值×投标价格权重B+ 招标上限控制价 ×（1－下浮动率A）×（1－投标价格权重B）。

1）投标价格下浮动率A 的确定：A 在7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%十一档数值中随机抽取确定；

2）投标价格权重B 的确定：B 在40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值中随机抽取确定。

上述下浮率A 和投标价格权重B 在开启商务标前由找招标人代表当场随机抽取确定。下浮率A 和投标价格权重B 抽取时分别抽取，分别为A、B 值在1-11 档中具体排位号。

低于所有有效投标人报价平均价的90%（不含）的投标报价不作为通过详细评审后各投标价格的算术平均值的平均基数计入评标基准价。

如有效投标不足三家的，由评标委员会决定是否继续评标，投标报价明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；投标报价具有竞争力的，评标委员会应当继续评审，直至最后一家。若继续评审：评审基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值×98%

（三）技术资信分（满分20）

评标委员会对通过资格后审、投标文件符合性评审的投标人进行技术评分，技术部分评定分值为技术资信部分得分20分，评分项目及分值分配为：

（一）技术评分：17分

（1）售后服务承诺及措施保障(12分)

1.1满足招标文件要求，有明确的售后服务承诺:三年免费上门维修的得3分，一年免费上门维修的得1分，不提供售后服务承诺的不得分。响应时间:电话服务响应时间2小时内得1分，否则不得分；上门服务响应时间2小时内得1分，否则不得分；

1.2售后保障:设备问题3个工作日解决的得3分，设备问题7个工作日解决的得1分，否则不得分。

1.3所投产品向知名保险公司购买电气火灾险或终端产品的产品责任险，根据保险额高低排序得分最高4分，酌情扣分。

（2）所投产品性能及指标综合打分(5分)

（二）资信分：3分

（1）2017年以来有30套以上类似供货业绩的得3分（需提供中标通知书及合同复印件并加盖公章）

技术评分评标委员会成员独立打分（保留一位小数），技术评分为评委累计评分分值的算术平均值，保留两位小数。

三：综合评价

在评审过程中如出现投标人总得分相同情况的，当得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；当前者均相同时则通过抽签方式决定排名的次序。

四：推荐中标候选人

评标委员会对投标文件进行评审和比较后提出书面报告，推荐得分最高的1-3名的投标人为中标候选人，并标明排列顺序。评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告中签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对于评审过程中出现无法达成一致的争议问题，按少数服从多数的原则确定。

五：其他

评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。

# 第六章　投标相关文件格式

投标文件及内外层信封封面格式

工程项目名称

投 标 书

项目名称：

投标文件名称：（技术标）或（商务标）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

授权委托书

我          （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）的    （姓名）为我的代理人，身份证号码           ，代理人参加        项目的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

特此委托。

代理人：                性别：                   年龄：

单位：                   部门：                  职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年     月    日

投 标 函

：

我方已全面阅读和研究了                     工程施工招标文件和招标补充文件：                         ，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标含向你方发包的                 项目全部内容进行投标。总投标价人民币            元，（大写）             元。工期为           日历天，项目负责人           ，质量目标为           。

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起     天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，并提交           元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方起        天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

联系地址：                             邮编：

联  系 人：                            电话：

开户银行：                             帐号：

投标单位(章)                            法定代表或授权代理人(签字)

投标报价汇总表

项目名称：                                               报价单位：元人民币

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧用电系统 | 套 | 38 |  |
| 2 | 运营维护费 | 年 | 3 |  |
| 3 | 合计： 元 |

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价包括货物总价、运费等全部费用。

法定代表人或授权代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

报价分析明细表

| 序号 | 分析汇总内容 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人签名：

投标人盖章：

日  期：

关于资格的声明函

关于贵方_______     __招标项目，本签字人愿意参加投标，提供工程一览表中规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

- 我方工商营业执照副本复印件一份；

2、我方公司简介；

3、质量保证体系、售后服务的详细情况说明；

4、服务网点说明。

授权代理人签字：

投标人公章：

年  月  日

投标人承诺函

很荣幸能参与_______     __招标项目的投标。

我代表                       ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与需方签订合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的产品和服务。如果在协议执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任；

3、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺将成为协议不可分割的一部分，与协议具有同等的法律效力。

5、认可贵机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不提出疑义。

授权代理人签字：

投标人公章：

年  月  日

投标货物技术规格表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求一览表”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件规格及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其授权代理人签名（或盖章）：

备品备件列表

| 序号 | 备品备件 | 适用型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

售后服务承诺

内容要求:

投标人根据本项目的内容、技术要求、特点等,合理、科学、慎重对以下内容作出承诺:

- 货物、服务承诺:各具体的货物、服务承诺方案、优惠条件,需详细描述和承诺；

2、货物和服务安装、调试、验收标准一览表；

3、本项目验收时应达到的效果和指标。

法定代表人或授权代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

主要从业人员及其技术资格一览表

投标单位：

| 项目 | 姓名 | 职位 | 资格证书 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
| 技 术 工 人 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

商务条款偏离表

请逐条对应招标文件中要求的商务条件，认真填写该表。

| 分标号 | 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代理人签名：

投标人盖章：

日  期：