| 嘉兴市发展和改革委员会 | 文件 |
| --- | --- |
| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会 |  |

嘉发改〔2017〕35号

关于印发《嘉兴市园林市政“十三五”

发展规划》的通知

各县（市、区）人民政府，嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区（综合保税区）管委会，市级有关部门、直属有关单位：

《嘉兴市园林市政“十三五”发展规划》是列入《嘉兴市“十三五”专项规划编制工作方案》的专项规划之一，对推进全市园林市政发展具有重要指导意义，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。规划建设项目的实施要严格按照投资项目、产业政策和资金管理的有关规定办理。

嘉兴市发展和改革委员会    嘉兴市城乡规划建设管理委员会

2017年1月23日

嘉兴市园林市政“十三五”发展规划

“十三五”时期是嘉兴加快转型发展，加快城乡一体化进程，建设生产、生活、生态相融合的现代化网络型田园城市的关键五年，为加快城市园林市政行业基础设施建设，构筑便捷高效的城市道路和管网系统，加强基础设施建设和生态环境建设的支撑和保障作用，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《嘉兴市城市总体规划（2003-2020）》（2015年修改）、《嘉兴市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等相关法律法规和相关规划，特制定本规划。

本规划期限为2016-2020年。

本次规划的主要范围为嘉兴市本级，即南湖、秀洲两区所辖区域，总面积为986.7平方公里；重点突出中心城区257.29平方公里范围内重要的园林市政公用设施项目建设，包括南湖区的建设街道、南湖街道、新兴街道、新嘉街道、解放街道、东栅街道、城南街道（部分）、七星街道、余新镇（部分）、大桥镇（部分）、秀洲区的嘉北街道、塘汇街道、新城街道、高照街道、王店镇（部分）、王江泾镇（部分）。同时对涉及到市域联动的重大项目、关键内容按照全市域进行统筹谋划。

本次规划主要内容包括以下方面：道路、供水、节水、排水、园林绿化、供气、市容环卫及园林市政行业信息化建设。

# 一、基本概况

“十二五”期间，嘉兴市始终坚持以科学发展观为指导，统筹安排城市基础设施项目建设，积极推进全市域园林市政公用建设事业，全面提升全市域园林市政公用事业的建设及管理服务水平，进一步改善了居民的生活环境，使城市居民生活质量不断提高，行业队伍实力有较大的提升。

## （一）城市道路情况

“十二五”期间，从交通拥堵的实际情况出发，结合浙江省综合治堵的要求，嘉兴市中心城区交通基础设施建设取得了突破性进展，城市道路网规模有了显著的提高。

截止到2015年底，嘉兴市中心城区建成区道路长度由2010年的549.8km增长到735.68km，增幅33.8%；道路面积由2010年的973.6万㎡增加到1308.89万㎡，增幅达到34.4%；桥梁总数增幅也较大，相比2010年，十二五期间增加了61座，增幅18.4%。

伴随着城市道路基础设施规模的不断扩大，嘉兴市中心城区建成区路网密度不断增加，由2010年的6.46km/km²增长至2015年的7.45km/km²，增长15.3%。至2015年末，建成区内各级道路长度为:主干路198.8km，次干路90.48km，支路446.4km，各级道路路网密度：主干路2.01km/km²，次干路0.92km/km²，支路4.52km/km²，除次干路外，主干路和支路均达到国家标准要求。

目前，市区城市道路建设存在以下问题：

1、快速放射通道尚未建成。沟通中环至外环乃至中心城区外的快速放射通道仍有待建设，特别是城市南部放射通道需加强。

2、跨铁路、跨水域道路交通瓶颈严重。跨环城河通道通行能力不足，两侧道路网衔接不畅，其中跨南湖的通道缺少尤为突出。

3、内环、中环交通压力较大。由于中环尚未快速化，横向通道过少，导致众多车辆穿越老城区，内环交通有待疏散。三环未闭合又令南侧过境交通被引入中环线，使得其车流通勤交通特征不明显。

4、道路管护有待加强。现状道路破损未及时采取补救措施，一定程度上影响道路交通的正常运行。存在重建轻养的问题，道路的建设与养护、维修等环节相脱离。

5、立体交通规划有待完善。中心城区部分道路的交通量较大，平面交叉口经过处理后仍然难以满足要求，需进一步提出优化方案，进行立交预留。

嘉兴中心城区道路现状图(2015年)

## （二）供水情况

“十二五”期间，城市供水能力进一步提升，嘉兴市区成为全省首个实现一体化供水的地级市。截止2015年底，市域范围内已基本实现城乡一体化供水，集中供水水厂14座，总供水能力232万吨/日；市区完成了贯泾港水厂扩容工程，城市供水能力由2010年的43万吨/日提高至2015年的55万吨/日。

目前我市的供水建设存在以下问题：

1、水源地水质不达标。嘉兴市位于平原河网水系的下游段，水源环境正在逐步改善，但尚未全部达到地表水环境质量Ⅲ类标准。

2、管网漏损率较高。由于管道陈旧、设计布局不合理造成爆管或渗漏，管道施工不规范、管材质量要求低造成漏损严重。我市市政供水管网漏损率和省先进城市差距较大。

3、二次供水管理问题。高层住宅二次供水设施存在技术标准不统一，质量差异性大。二次供水设施分割管理，致使具体运行责任不清晰、服务不及时等一系列问题。

## （三）节水情况

“十二五”期间，城市节水工作不断深入，2011年，嘉兴市区获得“国家节水型城市”称号；2015年，通过首次国家节水型城市复查。截止2015年底，嘉兴市中心城区城市工业用水重复利用率85.63%，城市居民生活用水量为每人每日93.55升，城市供水管网漏损率15.86%。

目前，市区城市节约用水工作存在以下问题：

1、非常规水资源利用率及城市污水再生利用率过低。嘉兴目前市区的工业企业用水、绿化灌溉、路面冲洗多直接从河道取水，致使嘉兴市区目前尚无规模化的非常规水资源及城市污水再生利用项目。

2、节水技术、设备还需进一步推广应用。目前，嘉兴市主要的节水技术为节水器具，节水技术形式单一。还需开发多元化的节水技术，提升节水空间。

3、全民节水意识还有待增强。许多企业、单位因供水管道老化、用水器具和设施日常管理、维修不及时引起的跑冒滴漏现象时有发生。建筑施工用水由于施工周期长，往往存在施工人员节水意识不强，节水管理滞后，存在长流水现象。

## （四）排水情况

“十二五”期间，城市排水设施建设不断完善。截止到2015年底，嘉兴市区城市排水管道总长度由2010年的662公里增加到819.21公里；排水管网密度由2010年的7.78公里/平方公里增加至2015年的8.4公里/平方公里；市区污水处理率由2010年的88.45%提高到91.52%。

1、污水

截止到2015年底，全市域范围内集中式污水处理厂13座；嘉兴市联合污水处理厂污水处理能力为60万吨/日。

目前，我市污水设施存在以下问题：

（1）污水处理厂容量不足。嘉兴市联合污水处理厂目前还未开始扩容工程，污水系统已经达到饱和状态，迫切需要解决容量缺口问题。

（2）管网系统存在安全隐患。嘉兴市联合污水外排区域污水外排一期2003年投入运行，时间较久，管道承压能力下降，管网输水规模减小。另外，嘉兴市域各污水系统之间缺少连接管路，在紧急突发事故的情况下，无法实现污水系统之间应急调度，污水系统外排输送安全性不高。

（3）污水管网漏损，环境负担加重。部分污水管道破损严重，污水管网漏损率较高，大量污水特别重污染企业的有毒有害废水渗漏至土壤和地下水，影响环境安全。

嘉兴市区污水系统现状图

2、雨水

截止2015年底，中心城区建成立交雨水泵站10座，按10年一遇的标准评估，8座泵站满足标准，达标率为80%。

十二五期间，开展了国家十二五水专项课题“河网城市雨水径流污染控制与生态利用关键技术研究与工程示范”的研究；组织编制了《嘉兴市城市低影响开发规划设计导则》等技术文件，并发文实施；建成多个低影响开发示范工程。

目前，市区雨水设施存在以下问题：

（1）雨水管网需进一步提标改造。目前仍然有不少雨水管道出现管径偏小，过水能力有限，管材落后，管道接口形式落后等问题。

（2）雨水管网养护工作需加强提升。现状雨水管道大多存在着不同程度的淤积及破损现象，使得原来就标准偏低的排水系统变得更为薄弱。需加大管网养护资金的投入，并出台相应措施。

（3）雨污分流系统不够完善。嘉兴市区城中片以外区域的规划排水体制为雨污分流制，但由于施工管理以及后期运行中的各种原因造成部分区域仍存在着较多雨污分流不彻底、雨污混接、串接的现象。

3、海绵城市

2015年3月，嘉兴市成功申报成为全国首批海绵城市建设试点，迅速展开海绵城市建设工作。建立强有力的组织领导体系，统筹协调指导海绵城市建设工作。同时，为科学指导嘉兴市海绵城市试点建设，编制完成《嘉兴市海绵城市建设试点示范区建设规划》，对示范区内实施项目进行了进一步的梳理，为项目实施做好相关准备。在规划的基础上，积极推进各类工程的建设项目。

目前，市区海绵城市建设存在以下问题：

（1）统筹协调有待完善。海绵城市建设是一个有机的整体,涉及规划、设计、建设、运营、维护等，是一个闭合的系统，应避免碎片化和条块化。

（2）技术支撑有待加强。海绵城市建设综合性强、创造性强，有较强的理论支撑，此外，还需进一步加强技术标准的研究，指导实施建设，各专业间进一步融合协调。

（3）运行维护机制有待明确。目前，嘉兴中心城区海绵城市正处于实施建设过程中，尚未形成明确的运行维护机制。

## （五）园林绿化情况

“十二五”期间，园林绿化建设持续推进。截止2015年，嘉兴市中心城区建成区园林绿地面积4178.62公顷，绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积分别从2010年底的42.74%、40.76%、13.72平方米/人，增加到2015年底的44.12%、42.34%、14.64平方米/人。

截止2015年底，市域范围内累计已建成生态绿道851公里，其中嘉兴市区建成生态绿道627公里，各县（市、区）也已完成224公里，其中市域（省级）绿道已完成67公里，同时各县（市、区）也均提升完善了一条有特色的绿道。

目前，市区园林绿化存在以下问题：

1、城市绿地发展不均衡。园林绿化建设主要集中在新城区，老城区绿地较少。各主要通道、镇村绿化水平还不够高，网络型城市的景观落差较大。

2、城市园林绿化景观效果不佳。全市绿化成果主要在近几年形成，基础还比较薄弱，城市公园建设质量尚不够高，绿地设计品位不足，城市园林绿化与城市文化尚未达到有机结合，城市园林精品不多，没有形成风格，地域特色不鲜明。

3、专业技术力量不足。难以应付外来植物入侵监测与治理研究，缺乏对树木病虫害防治的预测、跟踪和研究，缺乏植物多样性的研究，缺乏新品种引入的适应性和繁殖技术的探索。

4、绿道建设实施困难。在实际建设过程中，市域绿道只完成了67公里，远未达到计划要求，尚未形成市域绿道的连通。尤其是沿河绿化带的打通有很大的难度，使八放射绿道无法与内环绿道沟通。

5、重建设轻管养问题突出。重建设，轻管理，养护标准较低，没有建立定额制，养护管理还不够到位，直接影响养护质量。

嘉兴市中心城区建成绿地现状图（2015年）

## （六）供气情况

“十二五”期间，全市天然气管网建设快速发展，用气总量迅速增长；液化石油气供应管理继续加强。截止2015年底，嘉兴市区天然气管道长度746.37公里，城市供气普及率100%。

目前，城市供气存在以下问题：

1、天然气气源供应途径单一。嘉兴市区主要气源来自省网杭嘉线输送的川气东送天然气，德嘉线输送的西一气仅作为应急补充气源。其输送管道管径偏小，输气能力有限。嘉兴市区天然气储备能力不足，应急保障体系薄弱。

2、天然气输配系统有待完善。嘉兴市域多气源供应格局尚未形成，市域高压管网还未充分发挥作用。市区次高压供气网络尚未形成环网，调压站分布不均衡。中压输配系统方面，存在早期敷设的管道老化，局部管径偏小等问题。

3、天然气应用有待进一步推广。嘉兴市LNG汽车刚刚起步，未充分发挥天然气这一清洁能源在节能减排和促进经济发展中应有的作用，用户结构有待进一步优化。

4、液化石油气经营有待进一步规范。嘉兴市区瓶装液化气供应站点数目多、规模小、设备陈旧，供应管理有待进一步规范。

## （七）市容环卫情况

“十二五”期间，全市生活垃圾无害化处理能力从2010年的4248吨/日提高到2015年的5048吨/日；至2015年底，市域范围内垃圾焚烧厂共5座，垃圾填埋场2座。嘉兴市区生活垃圾无害化处理能力从2010年的1400吨/日提高到2015年的1900吨/日。

目前，市容环卫工作存在以下问题：

1、全市生活垃圾无害化处理能力虽有提高，但还不能满足日产日清、无害化处理的需求。

2、环卫基础设施建设相对滞后。2015年嘉兴市中心城区计划建设的3座垃圾中转站，还未实质开工建设，进度滞后。现状垃圾转运站用地普遍不足，仅中环南路和昌盛路两座转运站面积达标，其余基本在200-700平方米/座，不能满足垃圾收集储运要求。

3、公厕配建标准不足。公共厕所与城市建设规模不相配套，市本级秀洲新区、国际商务区、南湖新区等城市新区公共厕所普遍缺乏。

4、环卫人才、科研队伍建设滞后。目前，市区环卫专业人才相当匮乏，环卫人才比例仍比较低，科研队伍建设比较滞后，与社会的发展已不相适应。

## （八）信息化建设情况

“十二五”期间，开展了园林市政行业信息化建设调研工作。由于缺乏顶层设计，未形成信息化管理统一平台，部门之间缺乏高效、快捷的信息共享和沟通制度，信息化建设专业人才缺乏，制约了园林市政行业管理的进一步发展。

# 二、指导思想和总体目标

## （一）指导思想

以党的十八大、十八届历次全会和中共中央、国务院关于进一步加强城市建设规划管理工作的若干意见，以坚持科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以推进新型城市化为龙头，着力推进中心城区、中心镇和新农村建设，全面提升城市基础设施水平，围绕“两富”、“两美”建设目标，按照“以人为本、统筹规划、功能齐全、提高质量、美化环境”的要求，合理布局城市基础设施项目。突出环保设施建设，注重设施共建共享，实现科学发展、和谐发展。

## （二）总体目标

通过进一步加强市政公用、园林绿化、市容环卫、信息化等行业基础设施的建设，加快完善城市道路结构、供水排水管网、燃气供应管网、垃圾处置等系统，提升园林市政设施水平，优化城市生态环境，市域范围内重要基础设施实现联动发展。

规划到“十三五”期末，园林市政基础设施水平较“十二五”有较大提高，嘉兴市区人均公园绿地面积、人均道路面积、城镇污水处理率、生活垃圾无害化处理率、燃气普及率、城市供水能力、排水管道密度等基础设施指标达到全国同等城市中上游水平，基本实现全市园林市政基础设施的一体化和网络化，为嘉兴高水平全面建成小康社会，率先基本实现现代化提供基础保障。

## （三）具体目标

1、城市道路目标

“十三五”时期，按照布局合理、结构优化、效益综合的发展要求，以满足需要、适度超前为导向，建设完善畅通有序、快速便捷的城市路网体系。

（1）至2020年嘉兴市中心城区建城区路网密度不低于8km/km²；人均道路面积20㎡/人，道路面积率达到15%；城市道路长度982.9km。

（2）至2020年，嘉兴市中心城区城市道路级配趋近合理，以规范推荐快速路 : 主干路 : 次干路 : 支路=0.35: 1: 1.3: 5.35为建设目标。

中心城区道路建设“十三五”规划主要指标表

| 指标名称 | 单位 | 2015年 实际数 | 2020年 目标值 | “十三五”增幅（%） | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路长度 | Km | 727.91 | 982.9 | 35 | —— |
| 建成区路网密度 | km/ km² | 7.6 | 8 | —— | 5.3-7（规范） ≥8（中央文件） |

注：1、表中为统计值，2015常住人口按78.09万计算，2020年常住人口按130万计算。

2、“规范”指《城市道路交通规划设计规范》（建标〔1998〕808号）；

3、“中央文件”指《关于进一步加强城市建设规划管理工作的若干意见》（2016年）

2、供水目标

（1）至2020 年，嘉兴市区建成布局合理、设施一流、运行高效、城乡一体化的现代化供水系统；根据市区引水工程的总体目标，实现分质供水。

（2）至2020年，嘉兴市区综合供水能力55万吨/日，年供水总量2.0亿吨；供水水质满足国家标准。

3、城市节水目标

（1）至2020年，嘉兴市区万元地区生产总值（GDP）用水量达到19立方米/万元，非常规水资源利用率达到20％，万元工业增加值用水量达到21.5立方米/万元，工业用水重复利用率达到80%。

（2）至2020年，嘉兴市中心城区非常规水资源利用率达到10％，城市供水管网漏损率达到12%，水环境质量达标率50%，建成区雨污分流排水体制管道覆盖率占96%以上。

（3）至2020年，嘉兴市中心城区工业用水重复利用率达到87%，节水型企业（单位）覆盖率达到25％，工业取水定额达到国家定额标准或地方标准，工业废水排放达标率100%。

（4）至2020年，嘉兴市中心城区节水型居民小区覆盖率达到8%，城市居民生活用水量≤100升/人•日，特种行业（洗浴、洗车等）用水计量收费率达100%，节水器具普及率达100%。

城市节水事业“十三五”规划主要指标表

|  | 指标名称 | 单位 | 2015年 实际数 | 2020年 目标值 | “十三五” 增幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 万元地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | 19.84 | 19 | -4.23 |
|  | 万元地区工业增加值用水量 | 立方米/万元 | 22.11 | 21.5 | -2.76 |
|  | 城市居民生活用水量 | 升/人/日 | 85.47 | 90 | 5.30 |
| 中心 城区 | 城市工业用水重复利用率 | % | 85.63 | 87 | —— |
|  | 节水型企业（单位）覆盖率 | % | 21.47 | 25 | —— |
|  | 节水型小区覆盖率 | % | 6.55 | 8 | —— |
|  | 城市供水管网漏损率 | % | 15.86 | 12 | —— |
|  | 城市居民生活用水量 | 升/人/日 | 93.55 | ≤100 | —— |
|  | 非常规水资源利用率 | % | 15.19 | 18 | —— |

4、污水目标

（1）至2020年，市域范围内基本实现城镇污水截污纳管和污水处理设施全覆盖，形成收集、处理和排放相互配套、协调高效的城镇污水处理系统，城市污水处理率达到95%。

（2）至2020年，城镇污水处理厂出厂水水质全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

（3）至2020年，全市完成城镇污水处理厂污泥处置设施建设改造，污泥无害化处置率达到100%；提高城镇污水再生利用水平。

（4）至2020年，嘉兴市域污水联合外排区域的污水处理规模达到121万吨/日。

污水事业发展 “十三五”规划主要指标表

| 指标名称 | 单位 | 2015年 实际数 | 2020年 目标值 | “十三五” 增幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市域污水联合外排区域的污水处理总能力 | 万吨/日 | 60 | 121 | 100 |
| 城市污水处理率 | % | 91.52 | 95 | —— |

5、雨水目标

“十三五”期间，按照《嘉兴市城市排水（雨水）防涝综合规划》要求，嘉兴市中心城区未来新建地区硬化地面中可渗透地面面积应不低于40%，城市地块整体改建后的径流量不得超过改建前原有的径流量，地块开发建设后的综合径流系数不得超过0.6。

6、海绵城市目标

（1）到2020年，嘉兴市中心城区城市建成区25%以上的面积达到海绵城市建设要求。

（2）嘉兴市中心城区年径流总量控制率控制目标为75%（现状建成区为60%），综合径流系数达到0.55，河湖水系生态岸线比例达到50%。

（3）海绵城市试点示范区年径流总量控制率控制总体目标为78%（对应设计降雨量22mm）。

7、园林绿化目标

（1）按照现代化网络型田园城市总体规划的目标要求，建设与城市文化、环境保护高度协调的园林绿地系统。

（2）至2020年，嘉兴市中心城区建成区绿地率42.00%，绿化覆盖率45.00%，人均公园绿地15平方米/人。

（3）绿道建设方面，至2020年，初步形成市域绿道网，市域范围内绿道网长度达到1000公里；落实完成省域绿道网建设要求。

园林绿化事业发展 “十三五”规划主要指标表

| 指标名称 | 单位 | 2015年 实际数 | 2020年目标值 | 参考 （国家园林城市 基本标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建成区绿化覆盖率 | % | 44.12 | 45 | 36.0 |
| 建成区绿地率 | % | 42.34 | 42 | 31.0 |
| 人均公园绿地面积 | 平方米/人 | 14.64 | 15 | 8.0 |

8、供气目标

十三五期间，嘉兴市区基本建成安全可靠、布局合理的以管道天然气为主体、瓶装液化石油气为补充的城镇燃气供应体系。

至2020年，嘉兴市区燃气普及率继续保持100%。

9、市容环卫

（1）至2020年，嘉兴市域实现生活垃圾日产日无害化处理率100%；

（2）至2020年，嘉兴市区逐步实施垃圾分类收集，资源利用率 15%以上，城市生活垃圾回收利用率提高到35%以上；

（3）至2020年，嘉兴市区城镇道路清扫保洁率 100%，城镇主要道路清扫机械化率达到 90%；

（4）至2020年，嘉兴市区城市一类公共厕所达到 50%以上，其余达到二类标准。

10、地下综合管廊建设

至2020年，嘉兴市中心城区地下综合管廊建设达到20公里以上，重点在国际商务区、科技城新建道路区域，以及部分海绵城市规划改造范围。

11、信息化建设

在智慧城建的总体框架下，以嘉兴市测绘与地理信息局的相关地理信息成果为基础地理信息平台，建立嘉兴市园林市政行业信息化数据中心和智慧园林市政信息化管理系统，实现嘉兴市园林市政行业管理的科学化、现代化、智能化。

# 三、重点工作

## （一）城市道路

1、推动快速路网建设。在2020年前嘉兴市区全面启动中心城区快速路网的建设，保证路网规划的顺利实施，包括中环北路、中环西路、长水路、三环东路组成的环线和嘉杭路1条放射线。

2、继续推进骨架路网和次支路网建设。在快速骨架路网逐步成型的基础上，在中心城区抓紧建设一批较为重要的城市主干道，联通城市快速路。“十三五”期间，实施三环南路贯通、双溪路贯通、纺工路北延（含涵洞）、槜李路贯通、东升西路西延等多条城市主干路建设工程，形成三环十射两横两纵的骨架路系统。结合城市有机更新，疏通、改造城市次、支路网。重点推进恬园路、百花路、三元路、博海路、富兴路等建设项目。

3、人行过街设施建设。进一步扩大二次过街、自助式过街、电子监控、智能信号配时等设施的应用范围，在一些人行过街需求较大、存在严重交通安全隐患的特殊路段或交叉口处，设置立体过街设施。中心城区内新增平面过街设施三处，分别为中环西路（嘉兴学院）、建国路（嘉禾北京城）和洪兴路（江南摩尔2）。将平面过街设施改造为立体过街设施8处，分别为中山路（火车站）、环城路（月河景区）、环城路‐建国路、环城路（第二医院）、禾兴路（梅湾街区）、中山路（子城）、中山路‐禾兴路、中山路（旭辉广场），推荐型式均为地道。

4、加大道路管护力度。积极解决目前“重建轻养”的问题，探索对现行管养体制的改革，建立长效稳定养护体制、机制，科学合理安排养护计划、经费，保障道路完好率，提高城市道路路面状况指数和路面行驶质量指数。

## （二）供水

1、加快市域外引水（杭州方向）分质供水工程建设。加快推进市域外引水工作以及一批饮用水源地湿地建设与保护项目建设。重点推进嘉兴市域外引水（杭州方向）分质供水工程建设，与杭州联合引水。

2、加强水源保护控制。加强市区石臼漾和贯泾港两个水源生态湿地的运行管理，使水源水质达到饮用水源水质标准。同时，加强供水水质的监控，确保供水水质达到国家标准。

3、改造供水管网，降低漏损率。针对现状供水管网漏损率较高的问题，对现状管网进行改造以降低其漏损，尤其加快城区老旧管网的改造。此外，源水输送工程建设时采用先进的技术措施，控制漏损率。

4、加大二次供水管理

加快制定市区高层住宅二次供水管理政策，进一步规范高层住宅供水设施的建设和运行管理，指导各县（市、区）开展高层住宅二次供水管理工作。

## （三）城市节水

1、大力推广非常规水资源的利用，提高城市污水再生水、雨水、中水的利用率；

2、加大节水技术的推广强度，除推广节水器具外，广泛推广雨水低影响开发技术、城市污水再生水利用技术、中水回用技术。

3、加强节水专业管理人员的投入，扩大节水工作机构人员构成，强化对高耗水项目的管理工作；同时加大对节水技术改造、污水再生利用、雨水收集利用等项目的资金支持。

4、强化城市、集镇供水管网改造力度，市区到2018 年达到国家对城市管网漏损率的考核指标要求；

5、加强节水型企业（单位）及节水型居民小区的创建工作，继续推进嘉善县和平湖市节水型城市创建。

## （四）排水工程

1、污水工程

（1）全面提升城镇生活污水收集纳管水平。建立健全污水管网竣工实测实量制度，全面控制新增污水管网施工质量，加大现有污水管网普查力度，建立管网GIS信息系统，实现实时监测、数字化管理。加快合流制排水系统雨污分流改造。在有条件的区域积极推进初期雨水收集、处理和资源化利用。

（2）统筹推进污水处理设施建设。嘉兴市污水联合外排区域内共新建6座再生水厂（污水处理厂），处理总规模达到121万吨/日，具体为： 嘉兴市联合污水处理厂处理能力在60万吨/日的基础上扩容30万吨/日（其中挖潜15万吨/日，新建15万吨/日工业污水处理厂（含港区自建部分））、嘉兴市区城东再生水厂（8万吨/日）、嘉兴市区北部再生水厂（3万吨/日）、嘉善县在经济开发区内新建5万吨/日再生水厂、平湖市在其东部新建5万吨/日再生水厂、海盐县近期建设10万吨/日污水处理厂。

（3）全面实施污水外排互联互通工程。为增加污水外排系统的安全性，建设外排三期西线工程、外排三期东线工程、北郊河连通管线工程、外排二期外排三期连通管工程、平湖东西部连通管工程及联合污水处理厂排海管延伸工程。实施市域内主要污水处理厂输送管网互联互通，加快污水输送管网建设。全面启动市区三环路污水外排通道、北部区域污水外排通道、嘉善南片平湖西片污水外排通道、联合污水厂与平湖东部污水厂互联通道、海宁与桐乡区域污水处理厂互联通道建设。

（4）建立健全城乡生活污水运维机制。根据城乡生活污水的不同治理方式，建立健全相应的污水基础设施运行、维护模式。收集纳管后由污水厂集中处理的要全面实行第三方运行模式，由专业公司负责日常巡查和设施维护管理工作；“集中式处理设施处理”、“单户或联户分散处理”的要建立专业的队伍进行统一维护工作。

联合外排区域污水处理设施规划布局图

2、雨水工程

（1）继续完善雨水管网提标改造和设施布局。“十三五”时期，针对现状问题较为严重、矛盾比较突出的区域，以及使用年限较长的排水设备，结合道路改造工程，优先进行改造。针对市区目前内涝情况相对严重的区域，新建禾兴路（中山路-环城北路）、斜西街（环城西路-禾兴路）、建国路（中山路-环城北路）、勤俭路（环城西路-建国路）段的雨水管道，以改善城中片的内涝状况。

（2）定期评估雨水管道设施健康状况。建立合理的排水管网管理机制、采用先进的排水管网维护方法是保证排水管网正常运行的有力保障。为保障整个排水系统的正常运行，引进先进的电视和声纳检测技术，定期对雨水管道进行健康评估。

（3）完善市区雨污分流系统。嘉兴市区城中片以外区域的排水体制采用分流制；城中片的排水体制在规划期内仍保留采用截流式合流制，远景则采用分流制。对未开发区域新建的排水系统按新标准进行规划。

3、海绵城市建设工程

（1）统筹协调，建立海绵城市规划管控机制。“十三五”时期，把海绵城市的建设要求体现到总规、控制性详规、建设项目方案设计及城市水系、园林绿地、排水防涝等相关专项规划中，加强地块开发的规划建设管控。同时，以创建海绵城市为契机，推进城市低影响开发。

（2）出台相关规范，提升技术水平。“十三五”时期，倡导规划先行，统筹建设，逐步对各种技术进行总结完善，编制《嘉兴市海绵城市规划设计导则》、《嘉兴市低影响开发雨水设施标准图》、《嘉兴市低影响开发雨水设施施工、验收、管理养护规程》、《嘉兴市海绵城市规划设计导则》等技术规范。

（3）推进海绵城市工程项目建设。嘉兴市海绵城市建设项目总共分12大类，分别为住宅小区类改造项目、公共建筑类改造项目、工厂与仓库类改造项目、公园与绿地类改造项目、市政道路低影响开发改造项目、再生水厂（含调蓄池）、市政道路雨水管道及立交泵站改造类项目、生态廊道建设类项目、水系疏通类项目、排水管网普查和修复、供水管网改造、道路供水管改造、监测设施建设工程。

（4）加强运行维护机制。以详细的工程数据为支撑，利用在线监测系统多方位记录海绵城市建设相关设施建设运行情况，为考核和评估提供依据。建立海绵城市建设管控平台及运行维护机制。

## （五）园林绿化工程

1、完善规划编制。修编嘉兴市绿地系统规划，将嘉兴市区的绿道规划内容纳入到嘉兴市绿地系统规划之中，作为一项重要内容进行规划。

2、建立完善园林绿化相关管理制度。制定《嘉兴市绿线管理办法》、《嘉兴市区绿化养护监理管理考核办法》等相关规范性文件和地方性行业标准，严格控制绿化用地；完善园林绿化工程招投标制度，建立园林绿化市场的公平竞争秩序；制订、提高现有养护管理标准，公园绿地达到精细化养护管理水平。

3、推进城市园林绿地提升改造和建设工作。对重点区域进行有针对性的提升和改造，打造城市绿化的亮点和特色；在用地紧张的老城区结合“四边三化”建设目标、海绵城市建设要求推行立体绿化；在现有公共绿化中增加人文元素，体现地方文化特色，从而有效提升城市园林绿化景观品质。

4、市域绿道连通。在省级绿道框架的指导下，做好省级、市域绿道网的对接。结合已建成的省级绿道1号线（滨海生态绿道），突出山、海、湖、岛、潮等自然景观资源并存特色，通过海盐塘，加强省级绿道1号线与嘉兴主城区的对接，推进省级绿1号线（海盐塘段）的建设。

5、加强专业技术力量，提升科研能力。以园林绿化学会为主体，成立城市园林绿化科研机构，建立园林绿化专业队伍，并聘请高校教师或相关专家定期指导，加强园林绿化科学研究，推广先进技术。

## （六）供气工程

1、完善天然气来源，多渠道争取天然气气源。建立政府与天然气企业的协调互动机制和战略合作关系，多渠道、多形式引进天然气资源，形成以长输管道供应为主、液化天然气及压缩天然气为应急补充的多元化气源供应格局。

2、完善天然气输配系统，建成一体化城镇管道燃气供应网络。十三期间，嘉兴市区完成T3调压站改扩建，并新建场站6座，其中高中压调压站3座，LNG应急气源站1座，CNG加气母站1座；DN500次高压管道24Km，DN300次高压管道9Km，中压管道967Km；新建CNG汽车加气站5座，LNG汽车加气站14座，水上LNG加气站6座；加快管道天然气替代瓶装液化气工作。

3、强化行业管理，规范天然气市场。严格按照规划发展天然气利用产业，依据法律法规和工程技术标准进行天然气利用项目建设核准。避免重复投资和无序或恶性竞争，尤其是车船加气行业的发展，结合服务对象分布和市场规模，合理布局。对未经审批擅自建设的天然气项目，燃气主管部门要依法查处；不符合燃气规划的项目要坚决予以拆除。对影响安全和土地节约的重复建设燃气设施（站场及管线）进行整合。

4、制定天然气应急预案，保障用气安全。按照《国家天然气利用政策》及相关法律法规，制定和完善天然气应急预案（含节假日保障用气）。明确实施天然气应急预案的责任主体，在发生天然气供应紧张情况时，及时组织实施天然气应急预案，落实事故供气分级保障的具体措施，并做好舆论宣传工作。

5、调整用气结构，加快天然气市场发展。按照天然气利用优先顺序加强需求侧管理。开展居民采暖方式的研究，发展不同采暖方式的示范区域，减少分户式天然气采暖用户占全市天然气消费量的比例。

6、建立燃气及其附属设备管理平台。依托计算机网络技术、3G/4G移动通信技术等多种数字技术的集成，并通过区域的划分，实现管理部门对辖区内燃气供应站点的监督管理，以燃气经营企业为单位，对外实现电话订气、后台分派、送气上门、实名制登记、管理钢瓶以及钢瓶位置等功能，对内实现用户管理、气瓶管理、气瓶运行管理功能，对燃气供应实现车辆定位、人员定位。

## （七）市容环卫工程

1、提升全市生活垃圾无害化处理能力。2017年，启动市本级、平湖、海宁和桐乡焚烧厂的技改扩容工作，海盐生活垃圾焚烧厂确定选址并开工建设；2017年各县（市、区）都要规划建设建筑垃圾处理厂，以解决建筑垃圾的处置问题。

2、提高人畜粪便处理能力。在嘉兴市区建设处理规模200吨/日的人畜粪便处理中心，使其得到无害化处理、综合利用。

3、完善环卫工作站建设。按照《城镇环境卫生设施设置标准》要求，结合垃圾中转站、公共厕所的建设、改造设置环卫工作站，配套设置环卫工人作业间和休息用房。

4、完善环卫基础设备配套工程。提高机扫率，通过加大财政投入，添置清扫车、密闭垃圾运输车等环卫设备，达到配置标准。加快环卫作业设施设备改造更新步伐；规范道路果壳箱、垃圾桶的设置，设施完好率达到95%。

5、全面开展垃圾分类。积极开展市区城市生活垃圾分类收集处置工作，紧紧围绕打造“生态嘉兴、绿色嘉兴”目标，大力推进生活垃圾分类投放、收集、处置工作，建立生活垃圾综合管理体系，实现嘉兴市城区机关事业单位、国有企业、中小学校、居民小区垃圾分类基本全覆盖。

6、加快环卫中转新体系建设。嘉兴市区建成11座中型中转站即可替代按国标共需配置的47座小型中转站，以促进环卫事业升级转型为目标，创新环卫工作，实施机器换人，提高生活垃圾收运和土地综合利用效率。

“十三五” 市容环卫重点建设项目

## （八）地下综合管廊工程

1、制定项目年度建设计划和规范标准。在嘉兴地下管线综合规划指导下，建立项目储备，制定五年项目滚动规划和年度建设计划。制定和完善地下综合管廊运行维护和安全等方面的技术标准和计价依据。推进地下综合管廊主体结构构件标准化，积极推广应用预拼装技术。加强管线入廊管理，明确入廊要求，建立良性的建设运营机制，强化监督检查。

2、加强各类管网建设。加强对嘉兴市中心城区城市供水、污水、雨水、燃气等各类地下管网的建设和改造，优先改造材质落后、漏损严重、影响安全的老旧管网，确保管网漏损率达到国家标准要求。

3、推进科技城和国际商务区综合管廊建设。“十三五”时期重点完成科技城和国际商务区23.9公里的地下综合管廊，主要涉及道路包括檇李路、南江路、亚太路、长水路、庆丰路、三环东路、由拳路、新07省道、广益路、三环南路，总投资约20亿元。

## （九）信息化工程

1、加快建设智慧园林市政管理系统。在智慧城建总体框架下，建立和完善嘉兴市园林市政管理信息平台，建设内容主要包括园林市政基础数据信息中心、园林市政基础设施综合管理系统、园林市政业务管理系统、园林市政建设项目管理系统、海绵城市规划建设管理一体化信息平台。

2、推进各子系统纳入管理信息平台。进一步依托“互联网+”，推进相关部门、相关企业信息纳入嘉兴市园林市政管理信息平台进行统一管理，集可视化、智能监控、智能调度为一体，让管理工作智能化、扁平化。

# 四、保障措施

## （一）机制保障

实行规划目标责任制，明确各部门责任分工，制定具体实施方案，将其列入政府考核目标。建立并完善规划实施定期评估和跟踪评价制度，由编制部门组织对规划执行情况进行评估，根据形势变化和规划实施进度修订完善规划内容。加强对实施过程中重大问题的研究协调，强化政府和主管部门对园林市政基础设施建设的管理力度，推进基础设施建设的健康发展。

## （二）政策保障

构建良好的政策环境，加快市政公用行业市场培育，建立统一开放市场环境，引导鼓励有资质、有能力的企业参与市政公用行业经营权的竞争。在发挥政府作为市政基础设施投资主导作用的基础上，寻求多元化的城市建设投资主体，多渠道筹集建设资金，加大直接融资力度，吸引更多的社会资金，保证重点工程建设资金的需要。

嘉兴“十三五”期间各部门拟出台相关管理办法汇总表

| 分类 | 相关管理办法 |
| --- | --- |
| 城镇供水 | 《关于加强高层住宅二次供水管理的实施意见》 |
|  | 《嘉兴市现有高层住宅二次供水设施改造资金补助办法》 |
| 城市排水 | 《嘉兴市区雨水控制管理办法》（修订） |
|  | 嘉兴市海绵城市建设督查考核办法 |
|  | 嘉兴市海绵城市建设技术人才培养机制 |
|  | 《嘉兴市海绵城市规划设计导则》 |
|  | 《嘉兴市海绵城市养护管理办法》 |
| 城市供气 | 《嘉兴市燃气管道设施保护办法》 |
| 城市园林绿化 | 《绿道养护考核细则》 |
|  | 《嘉兴市区绿化养护监理管理办法》 |
|  | 《嘉兴市绿线管理办法（修订）》 |
| 城市路灯 | 《嘉兴市路灯管理办法》 |

## （三）监管保障

认真执行建设部出台的《关于加强市政公用事业监管的意见》，推进市政公用事业市场化进程中，落实监管责任，抓好监管工作，促进市政公用事业的健康发展。坚持公开、公平、公正的原则，规定市场秩序，严格操作规程，完善项目竞标制度，营造良好的市场竞争环境。要强化服务督查，督促企业提高效率、改进工作。对企业服务情况采取现场督察、深入社区座谈、用户家中走访等多种巡查方式，做到听民声、察民意、解民忧及时协调解决热点。积极配合市有关部门建立健全成本约束机制和成本定期监审制度,定期公布经营状况和成本信息,激励企业改进技术、节能减排、降低成本；进一步规范收费行为，严格收费程序，统一收费标准。

## （四）要素保障

强化政府引导和推动，不断完善政策体系，优化人才服务，营造良好的人才发展环境。大力推广新技术、新材料、新产品、新工艺。利用新科技推进节能、节水、节地、节材和治污技术水平提高，实现建设领域建设过程的资源节约。加快推进公共服务信息系统的建设，建成行业共享的基础数据库，实现行业资源共享、管理信息网络化。并通过信息化改造，利用科技支撑建设“数字市政”，实现我市市政管理的信息化、数字化。

## 附件

## 嘉兴市 “十三五”时期重大建设项目

## 一览表

| 序号 |  | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 投资金额（万元） | 建设年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市道路 | 双溪路 | 甪里街-铁路立交 | 1520×42米，小桥3座 | 19800 | 2015-2016 |
| 2 |  | 三环南路贯通工程 | 嘉杭路—南北湖大道 | 5915*60米 | 94890 | 2016-2018 |
| 3 |  | 文昌路—南溪路接线工程 | 城南路-花园路 | 14100*30米 | 42000 | 2018-2020 |
| 4 |  | 纺工路北延工程（含涵洞） | 甪里街-城东路 | 1100×30米 | 30195 | 2016-2018 |
| 5 |  | 东升西路跨乍嘉苏大桥及延伸段 | 东升西路与乍嘉苏交叉口 | 3400×42米 | 12000 | 2016-2018 |
| 6 |  | 湘湖大道 | 双溪路-七大公路 | 包括道路、桥梁、雨污水、交通等 | 14548 | 2016-2018 |
| 7 |  | 商务大道下穿高铁通道 | 铁路立交 | 219.42*46.19米 | 2485 | 2016-2018 |
| 8 |  | 长水路工程 | 南江路-三环东路 | 680×42米 | 1720 | 2016-2018 |
| 9 |  | 双溪路 | 长水路-百川路 | 3320×42米 | 18000 | 2016-2018 |
| 10 |  | 庆丰路 | 长水路-长秦路 | 3000×42米 | 16500 | 2016-2018 |
| 11 |  | 槜李路下穿铁路通道工程 | 新气象路-长水塘 | 820×42米 | 10000 | 2018-2020 |
| 12 |  | 槜李路工程 | 新气象路-三环东路 | 5260×42米 | 23000 | 2016-2018 |
| 13 |  | 秀新路接丰美路工程 | 运河路-成功路 | 735*42米，含跨京杭大运河大桥 | 3400 | 2018-2020 |
| 14 |  | 广穹路与320国道交叉口 | 广穹路与320国道交叉口 | 平交渠化路口 | 1500 | 2016 |
| 15 |  | 快速路系统建设 | 环线和嘉杭路 | 高架快速路主线、地面道路及平行匝道 | 526200 | 2018-2020 |
| 16 |  | 三环东路与新07省道交叉口工程 | 三环东路与新07省道交叉口 | 1处交叉口 | 1500 | 201 |
| 17 |  | 城南路南延 | 长水路—万国路 | —— | —— | 2017-2020 |
| 18 | 城市道路 | 百川路西延 | 纺工路—万国路 | —— | —— | 2017-2020 |
| 19 | 城市道路 | 万国路北延 | 至中山西路 | —— | —— | 2017-2020 |
| 1 | 城镇供水 | 秀洲区乡镇（农村）供水管网改造工程 | 秀洲区 | 管径≥100mm的管网长度239公里 | 10800.5 | 2016-2018 |
| 2 |  | 南湖区乡镇（农村）供水管网改造工程 | 南湖区 | 管径≥100mm的管网长度60.23公里 | 6611.3 | 2016-2018 |
| 3 | 城镇供水 | 市域外（杭州方向）引水工程 | 嘉兴市域 | 163.9公里 | 831700 | 2017-2020 |
| 1 | 城镇 污水 | 嘉兴市区城东再生水厂（一期）建设工程 | 嘉兴市区 | 8万吨/日 | 40000 | 2016年启动 |
| 2 |  | 嘉兴市区北部再生水厂 | 嘉兴市区 | 3万吨/日 | 15000 | 2016年启动 |
| 3 |  | 嘉兴外排三期主线 | 嘉兴 | 含嘉善-平湖外排主线 | 90000 | 2017年启动 |
| 4 |  | 北郊河连通管线 | 嘉兴市区 | —— | 8000 | 2017年启动 |
| 5 |  | 联合污水厂挖潜15万吨/日 | 海盐 | 挖潜至75万吨/日 | 20000 | 2018年启动 |
| 6 |  | 嘉善经济开发区再生水厂 | 嘉善 | 5万吨/日，主管约80公里 | 40000 | 2018年启动 |
| 7 |  | 联合污水排海管延伸工程 | 嘉兴 | —— | 7000 | 2018年启动 |
| 8 |  | 平湖再生水厂 | 平湖 | 5万吨/日，主管约60公里 | 35000 | 2018年启动 |
| 9 |  | 新建工业污水处理厂（含港区自建部分） | 嘉兴 | 15万吨/日 | 50000 | 2019年启动 |
| 1 | 城镇雨水 | 城中片雨水管道改造 | 嘉兴市 | 4 条道路下的雨水干管建设约3.4km | 1500 | 2015-2018 |
| 2 |  | 存在问题的排水系统节点改造 | 嘉兴市 | 65 处存在问题的节点改造 | 1300 | 2015-2016 |
| 3 |  | 中环以内道路LID 改造工程 | 嘉兴市 | 13 条中环内道路LID 改造 | 2000 | 2015-2016 |
| 4 |  | 城中片合流污水调蓄池工程 | 嘉兴市 | 建设调蓄池3 座 | 13000 | 2015-2018 |
| 5 |  | 敏感区域的雨水口及雨水排出口改造 | 嘉兴市 | 雨水排出口处建设初雨调蓄池及潜流湿地 | 1600 | 2016-2018 |
| 6 |  | 市区河道水系疏浚工程 | 嘉兴市 | 河道清理疏浚 | 4000 | 2015-2016 |
| 7 |  | 市区城防三期工程 | 嘉兴市 | 新建闸门16 座堤防5000 米 | 7200 | 2015-2020 |
| 8 | 城镇雨水 | 市区排水管线GIS 系统 | 嘉兴市 | 135 平方公里内的排水管线 | 250 | 2015-2016 |
| 9 |  | 市区排水监测点 | 嘉兴市 | 30 处 | 300 | 2015-2016 |
| 1 | 海绵城市 | 住宅小区改造项目 | 嘉兴市 | 106个 | 55009.23 | 2015-2017 |
| 2 |  | 公共建筑类改造项目 | 嘉兴市 | 190个 | 65394.90 | 2015-2017 |
| 3 |  | 工厂与仓库类改造项目 | 嘉兴市 | 26个 | 3124.65 | 2015-2016 |
| 4 |  | 公园与绿地改造项目 | 嘉兴市 | 46个 | 61852.12 | 2015-2016 |
| 5 |  | 市政道路低影响开发改造项目 | 嘉兴市 | 58条 | 28262.10 | 2015-2017 |
| 6 | 海绵城市 | 再生水厂（含调蓄池）改造项目 | 嘉兴市 | 1个 | 43866.00 | 2015-2017 |
| 7 |  | 市政道路雨水管道及立交泵站改造 | 嘉兴市 | 29个 | 5441.49 | 2015-2017 |
| 8 |  | 供水管网改造 | 嘉兴市 | 53个 | 2147.81 | 2015-2017 |
| 9 |  | 生态廊道建设项目 | 嘉兴市 | 4个 | 32661.00 | 2015-2017 |
| 10 |  | 水系疏通项目 | 嘉兴市 | 5个 | 120922.00 | 2015-2017 |
| 11 |  | 排水管网普查和修复项目 | 嘉兴市 | 1个 | 14101.00 | 2015-2017 |
| 1 | 城市园林绿化 | 麟湖湿地公园 | 嘉兴市区 | 33.35万平方米 | 5000 | 2016-2020 |
| 2 |  | 大运河长虹桥保护及周边环境整治项目二期工程 | 嘉兴市区 | 2.2万平方米 | 2000 | 2017-2020 |
| 3 |  | 王江泾镇运河绿地景观整治工程一期 | 嘉兴市区 | 0.99万平方米 | 500 | 2017-2018 |
| 4 |  | 秀湖景观提升工程 | 嘉兴市区 | 46.3万平方米 | 23826 | 2016-2018 |
| 5 |  | 高桥景观公园 | 嘉兴市区 | 17万平方米 | 5100 | 2017-2020 |
| 6 |  | 长纤塘绿道 | 嘉兴市区 | —— | 1200 | 2016 |
| 8 |  | 南郊河公园 | 嘉兴市区 | —— | 43518 | 2017 |
| 9 |  | 梁林公园 | 嘉兴市区 | 城市西片，广穹路以南17.50公顷 | —— | —— |
| 10 |  | 植物园提升改造 | 嘉兴市区 | 专类园4个，土壤改良、安保系统、植物引种、标识系统等 | 8000 | 2016-2020 |
| 1 | 城市供气 | LNG加气站 | 嘉兴市区 | 8个 | 5000 | —— |
| 2 |  | CNG加气站 | 嘉兴市区 | 1个 | 2637 | —— |
| 3 |  | 新建高压管 | 嘉兴市区 | 13公里 | 4500 | —— |
| 4 |  | 新建中压管 | 嘉兴市区 | 555公里 | 48114 | —— |
| 5 | 城市供气 | 新建低压管 | 嘉兴市区 | 750公里 | 26000 | —— |
| 6 |  | 新建应急供应站1个 | 嘉兴市区 | 5000M3/日 | 8000 | —— |
| 1 | 市容环卫 | 新建、改建转运站、收集站 | 嘉兴市区 | 11坐，150吨/日/座 | 4600 | —— |
| 2 |  | 环卫基地 | 嘉兴市区 | 1座 | 2953 | —— |
| 3 |  | 新增环卫车辆 | 嘉兴市区 | —— | 200 | —— |
| 4 |  | 新建改建公共厕所 | 嘉兴市区 | 30座 | 880 | —— |
| 5 |  | 嘉兴市绿色能源有限公司整体提升改造项目 | 嘉兴市区 | —— | 115294 | 2017-2020 |
| 6 | 市容环卫 | 嘉兴市焚烧厂技改扩容 | 嘉兴市区 | —— | —— | 2017-2020 |
| 7 |  | 桐乡市焚烧厂技改扩容 | 桐乡市 | —— | —— |  |
| 8 |  | 海宁市焚烧厂技改扩容 | 海宁市 | —— | —— | 2017-2020 |
| 9 |  | 平湖市焚烧厂技改扩容 | 平湖市 | —— | —— | 2017-2020 |
| 10 |  | 海盐县新建生活垃圾焚烧厂 | 海盐县 | —— | —— | 2017-2020 |

|  | 抄送：浙江省发展改革委，浙江省建设厅，各县（市、区）发改局、住建局，嘉兴经济技术开发区（国际商务区）发改局、建设交通局，嘉兴港区（综合保税区）经发局、规划建设局。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 嘉兴市发展和改革委员会办公室 2017年1月23日印发 |  |