2022年浙江省流通领域燃气用软管

产品质量监督抽查方案

1、抽样要求

样品应当由抽样人员在流通领域待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。

抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者先行无偿提供。

样品保存、运输中，应防止淋雨、抛摔和剧烈碰撞。

2、抽样产品种类

用于家用燃气灶具用及连接输送用燃气用软管及管件产品。主要为燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气用具连接用金属包覆软管、燃气输送用不锈钢波纹软管及管件、燃气用具连接用橡胶复合软管、家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件。

3、抽样数量

抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的样品5根，其中1根（或对橡胶软管抽6 m，备1 m）为备样，备样封存受检单位。

4、判定依据

4.1 判定总则

当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

当产品执行企业标准（含明示质量指标、明示抽查产品参数信息表）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中注明主要项目的实测值和标准值。

4.2单项质量判定

当所检项目的检验结果符合执行标准中该项目要求时，判该项目为符合执行标准要求，否则判该项目为不符合执行标准要求。

4.3综合质量判定

GZ386104燃气用软管及管件188-2021《 浙江省燃气用软管及管件产品质量监督抽查评价规则》进行综合质量判定。

5、检验项目

5.1  燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管接头螺纹要求 | CJ/T 197-2010 6.2.4 | B | 非主要项目 | 1～4 | 备样 | / |
| 2 | 软管耐压性 | CJ/T 197-2010 6.3 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 3 | 软管气密性 | CJ/T 197-2010 6.3 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 4 | 软管抗拉性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 5 | 软管弯曲性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 6 | 软管耐应力腐蚀性 | CJ/T 197-2010 6.3 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 7 | 接头耐安装性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 8 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 197-2010 6.3 | B | 非主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 9 | 标志 | CJ/T 197-2010 9.1和9.2 | A | 主要项目 | 1 | 原样 | / |

检验样品的检验项目规定如下：

1#样品先进行标志项目检验，1#—4#样品进行接头螺纹要求项目检验，1#样品再进行软管耐压性检验，然后进行接头耐安装性检验；2#样品先进行软管气密性检验验，然后进行软管耐应力腐蚀检验；3#样品进行软管抗拉性检验，然后接头耐腐蚀性检验；4#样品进行软管弯曲性检验。

5.2  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管波纹管和管件连接 | GB/T 26002-2010 5.1.2.2 | B | 非主要项目 | 1～4 | 备样 | / |
| 2 | 软管拉伸强度 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 3 | 软管耐冲击性 | GB/T 26002-2010 5.2 | B | 非主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 4 | 软管弯曲性 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 5 | 软管气密性 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 2 | 原样 | / |
| 6 | 软管耐压性 | GB/T 26002-2010 5.2 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 7 | 软管耐应力腐蚀性 | GB/T 26002-2010 5.2 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 8 | 管件拉伸强度 | GB/T 26002-2010 5.3 | A | 主要项目 | 1# | 备样 | / |
| 9 | 管件气密性 | GB/T 26002-2010 5.3 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 10 | 管件耐压性 | GB/T 26002-2010 5.3 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 11 | 标志 | GB/T 26002-2010 8.1 | A | 主要项目 | 1 | 原样 | / |

检验样品的检验项目规定如下：

1#样品先进行标志项目检验，1#—4#样品进行波纹管和管件连接要求项目检验，1#样品进行耐压性检验，然后进行拉伸强度检验；2#样品先进行气密性检验，然后进行耐冲击性检验；3#样品进行弯曲性检验；4#样品进行耐应力腐蚀性检验。

5.3. 燃气用具连接用金属包覆软管产品检验项目（明示执行标准为CJ/T 490-2016）

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管螺母要求 | CJ/T 490-2016 5.3.3 | B | 非主要项目 | 1～4 | 备样 | / |
| 2 | 软管管体尺寸 | CJ/T 490-2016 5.3.7 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 3 | 软管长度极限偏差 | CJ/T 490-2016 5.3.8 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 4 | 软管耐压性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | A | 主要项目 | 1# | 备样 | / |
| 5 | 软管气密性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | A | 主要项目 | 2 | 原样 | / |
| 6 | 软管抗拉性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | A | 主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 7 | 包覆层软管耐液体性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 8 | 接头耐安装性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 9 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 490-2016 5.4.1 | B | 非主要项目 | 13# | 备样 | / |
| 10 | 标志 | CJ/T 490-2016 8.1 | A | 主要项目 | 1 | 原样 | / |

检验样品的检验项目规定如下：

1#样品先进行标志项目检验，1#—4#样品进行软管螺母要求项目检验，1#样品进行软管耐压性检验，然后进行接头耐腐蚀性检验；2#样品先进行软管气密性检验，然后进行包覆层耐液体性检验；3#样品进行软管抗拉性检验；4#样品进行接头耐安装性检验，然后进行软管管体尺寸、软管长度极限偏差检验。

5.4.燃气用具连接用橡胶复合软管（明示执行标准为CJ/T 491-2016）

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸与公差 | CJ/T 491-2016 6.2 | B | 非主要项目 | 1～4 | 备样 | / |
| 2 | 气密性 | CJ/T 491-2016 6.4 | A | 主要项目 | 1 | 原样 | / |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 491-2016 6.5 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 4 | 耐燃气透过性 | CJ/T 491-2016 6.6 | A | 主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 5 | 阻燃烧性 | CJ/T 491-2016 6.8 | A | 主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 6 | 弯曲性能 | CJ/T 491-2016 6.9 | B | 非主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 7 | 低温性能 | CJ/T 491-2016 6.10.1 | B | 非主要项目 | 3 | 备样 | / |
| 8 | 耐热性 | CJ/T 491-2016 6.12 | B | 非主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 9 | 耐拉伸性 | CJ/T 491-2016 6.13 | A | 主要项目 | 4 | 备样 | / |
| 10 | 拨出力 | CJ/T 491-2016 6.14 | B | 非主要项目 | 2 | 备样 | / |
| 11 | 标志 | CJ/T 491-2016 9.1 | A | 主要项目 | 1 | 原样 | / |
|  | 使用说明书 | CJ/T 491-2016 9.2 | B | 非主要项目 | 1 | 原样 | / |
|  | 包装 | CJ/T 491-2016 10.1 | B | 非主要项目 | 1 | 原样 | / |

检验样品的检验项目规定如下：

1#～4#先进行尺寸与公差检验，1#样品依次进行标志、使用说明书、包装、气密性、耐燃气透过性项目检验，2#样品进行耐压性、拨出力、耐燃烧性性项目检验，  3#样品进行弯曲性能、低温性能项目检验，4#样品进行耐热性、耐拉伸性项目检验。

5.5.家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法（明示执行标准为GB 29993-2013）

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 样品号 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸和公差 | GB 29993-2013 3.2 | B | 非主要项目 | 1 | 备样 | / |
| 2 | 耐燃试验 | GB 29993-2013 4.3 | A | 强制性条款 | 2 | 备样 | / |
| 3 | 耐燃气透过试验 | GB 29993-2013 4.4 | A | 强制性条款 | 1 | 备样 | / |
| 4 | 气密性 | GB 29993-2013 4.5 | A | 强制性条款 | 1 | 原样 | / |
| 5 | 弯曲试验 | GB 29993-2013 4.6 | A | 强制性条款 | 3 | 原样 | / |
| 6 | 耐热试验 | GB 29993-2013 4.7 | A | 强制性条款 | 4 | 备样 | / |
| 7 | 柔软试验 | GB 29993-2013 4.8 | A | 强制性条款 | 4 | 备样 | / |
| 8 | 耐压试验 | GB 29993-2013 4.9 | A | 强制性条款 | 2 | 原样 | / |
| 9 | 拉断试验 | GB 29993-2013 4.10 | A | 强制性条款 | 2 | 备样 | / |
| 10 | 低温弯曲试验 | GB 29993-2013 4.11 | A | 强制性条款 | 3 | 备样 | / |
| 11 | 标志 | GB 29993-2013 6 | A | 强制性条款 | 1 | 原样 | / |

检验样品的检验项目规定如下：

1#样品依次进行标志、尺寸与公差、气密性、耐燃气透过性项目检验，2#样品进行耐压性、拉断试验、耐燃烧性性项目检验， 3#样品进行弯曲性能、低温性能项目检验，4#样品进行柔软试验、耐热性项目检验。

6.异议处理原则

原样复检时，如果原样情况不满足复检要求的，应启动备样进行复检，同时向任务下达部门告知数量不满足的情况说明。

7. 注意事项

被抽样生产者愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明并签章确认。